## Slide 1: 网络传输机制实验三
武庆华
wuqinghua@ict.ac.cn

## Slide 2: 主要内容
可靠数据传输
  网络丢包
  超时重传机制
  有丢包场景下的连接建立和断开
  发送队列和接收队列
  超时定时器实现

## Slide 3: 网络传输机制实验
网络传输机制实验目的
  给定网络拓扑和节点配置，实现基于超时重传的TCP可靠数据传输，使得节点之间在有丢包网络中能够建立连接并正确传输数据
Host 1
Host 2
10.0.0.1/24
10.0.0.2/24
Switch
Loss Link

## Slide 4: 网络丢包(Packet Drop vs Packet Loss)
带数据/SYN/FIN的包超过一定时间没被确认
  带数据的包被丢弃，超过一定时间未收到对应ACK，发送方认为该包丢失
  带数据的包没有丢弃，但其对应ACK被丢弃，发送方会认为该包丢失
    ACK: Packet Drop, Data: Packet Loss
  网络丢弃ACK数据包，也可能不被双方感知
    ACK: Packet Drop, No Packet Loss
SYN
SYN|ACK
Client
Server
ACK
SYN
SYN|ACK
ACK
Client
Server
SYN|ACK
Server认为SYN|ACK数据包已被网络丢弃
Data
由于Data数据包中的ACK确认了Server的SYN|ACK，即使前面的ACK丢失，不需要重传也能建立起连接

## Slide 5: 超时重传机制
每个连接维护一个超时重传定时器
定时器管理
  当发送一个带数据/SYN/FIN的包，如果定时器是关闭的，则开启并设置时间为200ms
  当ACK确认了部分数据，重启定时器，设置时间为200ms
  当ACK确认了所有数据/SYN/FIN，关闭定时器
触发定时器后
  重传第一个没有被对方连续确认的数据/SYN/FIN
  定时器时间翻倍，记录该数据包的重传次数
  当一个数据包重传3次，对方都没有确认，关闭该连接(RST)

## Slide 6: 发生丢包的位置

## Slide 7: 有丢包时的连接建立
主动建立连接
Case #1: 发送SYN，该数据包被丢弃
  Active: SYN_SENT, Passive: LISTEN
Case #2: 对方发送的SYN|ACK被丢弃
  Active: SYN_SENT, Passive: SYN_RCVD
被动建立连接
Case #3: 发送的SYN|ACK被丢弃
  同Case #2
Case #4: 对方发送的ACK被丢弃
  Active: ESTABLISHED, Passive: SYN_RCVD

## Slide 8: 有丢包时的连接断开
被动关闭连接
Case #3: 发送的FIN_2被丢弃
  Active: FIN_WAIT_2, Passive: LAST_ACK
Case #4: 对方发送的ACK_2被丢弃
  Active: TIME_WAIT, Passive: LAST_ACK
主动关闭连接
Case #1: 发送的FIN_1被丢弃
  Active: FIN_WAIT_1, Passive: ESTABLISHED
Case #2: 对方发送的ACK_1被丢弃
  Active: FIN_WAIT_1, Passive: CLOSE_WAIT

## Slide 9: 如何处理网络丢包
由发送数据(包括SYN和FIN)的一方负责重传
  连接建立和断开时的丢包只能超时重传
  数据传输过程中的丢包，满足快速重传条件的，可以快速重传
如果是数据/SYN/FIN包被丢弃
  发送方重传该数据包，不需要切换状态
    其在第一次发送时已经改变了状态
  接收方按正常流程处理
    其不能区分是否为重传数据包
如果是ACK包被丢弃
  发送方重传该数据包，不需要切换状态
  接收方相当于多次接收了该数据包，不切换状态，但要检查该数据包是否合法并回复ACK，包括：是否能够触发切换到该状态，seq/ack是否正确
如果既包含数据/SYN/FIN，又包含新的ACK，。。。
本次实验不需要实现快速重传

## Slide 10: 发送队列
所有未确认的数据/SYN/FIN包，在收到其对应的ACK之前，都要放在发送队列snd_buffer（链表实现）中，以备后面可能的重传
发送新的数据时
  放到snd_buffer队尾，打开定时器
收到新的ACK
  将snd_buffer中seq_end <= ack的数据包移除，并更新定时器
重传定时器触发时
  重传snd_buffer中第一个数据包，定时器数值翻倍

## Slide 11: 接收队列
数据接收方需要维护两个队列
  已经连续收到的数据，放在rcv_ring_buffer中供app读取
  收到不连续的数据，放到rcv_ofo_buffer队列（链表实现）中
TCP属于发送方驱动传输机制
  接收方只负责在收到数据包时回复相应ACK
收到不连续的数据包时
  放在rcv_ofo_buffer队列，如果队列中包含了连续数据，则将其移到rcv_ring_buffer中

## Slide 12: 超时重传实现
在tcp_sock中维护定时器
  struct tcp_timer retrans_timer;
当开启定时器时
  将retrans_timer放到timer_list中
关闭定时器时
  将retrans_timer从timer_list中移除
定时器扫描
  建议每10ms扫描一次定时器队列，重传定时器的值为200ms * 2^N

## Slide 13: TCP实验内容
执行create_randfile.sh，生成待传输数据文件client-input.dat
运行给定网络拓扑(tcp_topo_loss.py)
在节点h1上执行TCP程序
  执行脚本(disable_offloading.sh , disable_tcp_rst.sh)，禁止协议栈的相应功能
  在h1上运行TCP协议栈的服务器模式 (./tcp_stack server 10001)
在节点h2上执行TCP程序
  执行脚本(disable_offloading.sh, disable_tcp_rst.sh)，禁止协议栈的相应功能
  在h2上运行TCP协议栈的客户端模式 (./tcp_stack client 10.0.0.1 10001)
    Client发送文件client-input.dat给server，server将收到的数据存储到文件server-output.dat
使用md5sum比较两个文件是否完全相同
使用tcp_stack.py替换两端任意一方，对端都能正确处理数据收发

## Slide 14: 附件文件列表
tcp_topo_loss.py # 丢包率为2%的拓扑