## Slide 1: 网络传输机制实验二
武庆华
wuqinghua@ict.ac.cn

## Slide 2: 主要内容
网络传输机制 实验二
  数据发送与接收
  TCP SOCK实现
  实验内容

## Slide 3: 网络传输机制实验
网络传输机制实验目的
  给定网络拓扑和节点配置，实现最基本的TCP数据收发功能，使得节点之间能够在无丢包网络环境中传输数据
Host 1
Host 2
10.0.0.1/24
10.0.0.2/24

## Slide 4: 数据接收和缓存
TCP协议栈收到数据包后，使用接收缓存来存储相应数据，供应用程序读取
  使用环形缓存(ring buffer)来实现
  接收缓存大小为recv_window
  使用锁（pthread_mutex_t）来防止读写冲突，注意不要加到数据结构的尾部
Receiving Buffer
head
tail
Application reads
TCP Stack writes

## Slide 5: 数据发送流程
发送包含数据的数据包
  待发送数据全部存储于上层应用buffer中
  如果对端recv_window允许，则发送数据
  每次读取1个数据包大小的数据
    min(data_len, 1514 - ETHER_HDR_SIZE - IP_HDR_SIZE - TCP_HDR_SIZE)
  封装数据包，通过IP层发送函数，将数据包发出去

## Slide 6: TCP协议栈数据收发主要操作
本实验只需实现tcp_sock相关函数即可，不需要封装socket接口
int tcp_sock_read(struct tcp_sock *tsk, char *buf, int len);
  返回值：0表示读到流结尾，对方关闭连接
  -1表示出现错误
  正值表示读取的数据长度
int tcp_sock_write(struct tcp_sock *tsk, char *buf, int len);
  返回值：-1表示出现错误
  正值表示写入的数据长度

## Slide 7: TCP实现
实现数据传输
  如何将数据封装到数据包并发送
  收到数据和ACK时的相应处理
实现流量控制
  通过调整recv_window来表达自己的接收能力
实现tcp_sock相关函数
  类似socket函数，能够收发数据

## Slide 8: 实验内容一
运行给定网络拓扑(tcp_topo.py)
在节点h1上执行TCP程序
  执行脚本(disable_offloading.sh , disable_tcp_rst.sh)
  在h1上运行TCP协议栈的服务器模式 (./tcp_stack server 10001)
在节点h2上执行TCP程序
  执行脚本(disable_offloading.sh, disable_tcp_rst.sh)
  在h2上运行TCP协议栈的客户端模式，连接h1并正确收发数据 (./tcp_stack client 10.0.0.1 10001)
    client向server发送数据，server将数据echo给client
使用tcp_stack.py替换其中任意一端，对端都能正确收发数据

## Slide 9: 实验内容二
修改tcp_apps.c(以及tcp_stack.py)，使之能够收发文件
执行create_randfile.sh，生成待传输数据文件client-input.dat
运行给定网络拓扑(tcp_topo.py)
在节点h1上执行TCP程序
  执行脚本(disable_offloading.sh , disable_tcp_rst.sh)
  在h1上运行TCP协议栈的服务器模式 (./tcp_stack server 10001)
在节点h2上执行TCP程序
  执行脚本(disable_offloading.sh, disable_tcp_rst.sh)
  在h2上运行TCP协议栈的客户端模式 (./tcp_stack client 10.0.0.1 10001)
    Client发送文件client-input.dat给server，server将收到的数据存储到文件server-output.dat
使用md5sum比较两个文件是否完全相同
使用tcp_stack.py替换其中任意一端，对端都能正确收发数据

## Slide 10: 附件文件列表
create_randfile.sh # 随机生成文件的脚本
tcp_apps.c # 能够进行收发数据的tcp sock apps
tcp_stack.py # 应用程序的Python实现（基于Linux协议栈）